# НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# «НИЦРУО»

РОССИЯ

141317 г. ЩЕЛКОВО Московская область ул. Институтская д. 6А оф. 64

### Утверждаю

Директор НИЦРУО

________________

«20 »  октября 2016г.

Аппарат конденсаторной сварки омедненного крепежа

НИЦРУО 33.056.00.00.001

ПАСПОРТ

НИЦРУО 33.056.00.00.001ПС

(объединённый с руководством по эксплуатации)

Москва 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3

2 Основные характеристики	3

3 Комплектность	4

4 Устройство комплекта	4

5 Требования безопасности	7

6 Подготовка к работе, порядок работы	7

7 Техническое обслуживание и правила хранения	8

8 Транспортирование	9

9 Утилизация	9

Приложение А	10

1 Общие указания

Настоящий паспорт, объёдинённый с руководством по эксплуатации, является документом, удостоверяющим технические характеристики «Аппарат конденсаторной сварки омедненного крепежа НИЦРУО 33.056.00.00.001» (далее по тексту «аппарат»).

Настоящий паспорт позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы аппарата и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

К работе с аппаратом допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим паспортом, инструкцией по охране труда при работе на данном изделии, а также прошедшие инструктаж на месте по безопасности труда.

Аппарат может обслуживать один человек имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

2 основные характеристики

2.1 Аппарат предназначен для монтажа (приварки) металлических шпилек к плоской металлической поверхности. Аппарат состоит из сварочного пистолета и блока приварки шпилек. .

2.2 Аппарат предназначен для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температурах от -20 до +40 оС и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 оС. Воздух в помещении не должен содержать токопроводящей пыли, паров бензина и химически активных веществ.

2.3 Основные технические характеристики комплекта приведены в таблице 1.

Диаметр привариваемых шпилек	мм	3-10*

Диапазон длин шпилек	мм	20-60

Длительность сварки	с	0,01-0,02

Время заряда конденсаторов	с	2,1-4

Емкость конденсаторной батереи	мкФ	33000-	99000

Сварочный ток  	А	-	800-  1000

Напряжение КБ сварочного источника 	В	35	200

Напряжение питающей сети	В	220±10%, 50 Гц

Потребляемая мощность	ВА	Не более 160

* В зависимости от емкости конденсаторной батареи

Степень защиты корпуса - IP20C.

Класс защиты от поражения электрическим током - II.

Запрещено использование АППАРАТА в условиях отличных от указанных в настоящем разделе.

3 комплектность

Комплект поставки комплекта приведен  в табл. 1.

Таблица 1.

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| НИЦРУО 33.056.01.00.001 НИЦРУО 33.056.02.00.003 НИЦРУО 33.056.03.00.004 НИЦРУО 33.056.04.00.001 | Пистолет сварочный Аппарат конденсаторной сварки омедненного крепежа Цанги Ø3-8мм Кабель сварочный с клещами Паспорт изделия короб упаковочный | 1 1 5 1 1 1 |

4 Устройство АППАРАТА

Вниманиее! Запрещается самостоятетельно вносить в конструкцию изменения.

4.1 Общий вид и конструкция сварочного пистолета показаны на рисунках 1 и 2. Сварочный пистолет состоит из следующих узлов:

- электродного подвижного узла, состоящий из сменной цанги  , корпуса с устройством изменения усилия прижима , соединительного кабеля с разъёмами для подключения к сварочному аппарату

- на пистолете имеется подпружиненная кнопка для включения сварочного разряда

4.2 Аппарат сварки шпилек (приложение А) включает в себя следующие основные узлы:  изолирующий   трансформатор T1, блок платы управления, блока конденсаторной батареи и тиристорного коммутатора ,   Узлы блока размещены в стальном корпусе с ручкой для переноски   Охлаждение элементов блока производится с помощью вентилятора, расположенного на тыльной стороне корпуса и  через щелевые отверстия в  днище корпуса .

4.3 Принцип работы аппарата сварки шпилек.

Напряжение сети 220В преобразуется трансформатором Т1 в напряжения18В и 300 В- далее это напряжение выпрямляется блоком VS2 и поступает на плату управления  а выпрямленное напряжение 300 В поступает на конденсаторную батарею и далее на тиристор . Напряжение регулируется с помощью ручки на лацевой панели аппарата и контролируется с помощью ЖК индикатора, расположенного также на лицевой панели.

На лицевой панели имеются индикаторы СИД, показывающие режимы работы аппарата.

Зеленый СИД- зажигается при достижении напряжения КБ установленного ручкой значения;

Желтый СИД индицирует наличие контакта в сварочной цепи аппарата;

Белый СИД включается  при нажатии на кнопку разряда;

Красный СИД указывает аварийное превышение напряжения КБ-

в случае его срабатывания необходимо снизить ручкойй напряжение до минимума и выключить аппарат на несколько минут.

Рисунок 1. Сварочный пистолет.

Рисунок 2. Внешний вид аппарата

5 Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить подсоединение сварочных проводов при включённом в сеть аппарате; закрывать вентиляционный отверстия аппарата; работать вне помещения в условиях повышенной влажности (дождь, снег, туман).

5.1 При   приварке шпилек следует применять меры предосторожности против:

1) поражения электрическим током;

2) повреждения глаз, лица и рук лучами электрической дуги;

3) повреждения кожи лица и рук брызгами расплавленного металла.

5.2 Перед началом сварочных работ необходимо осмотром проверить исправность изоляции сетевого шнура, сварочных проводов и пистолета, а также качество соединения проводов с зажимами.

5.3 При сварке для защиты глаз и лица необходимо пользоваться защитным щитком, снабжённым светофильтром; руки сварщика должны быть защищены рукавицами.

5.4 Перед началом сварочных работ необходимо ограничить рабочее место негорючими щитками и обеспечить средствами пожаротушения (огнетушителем или ящиком с песком, лопатой и ведром с водой). Предупредить окружающих о вредном влиянии электрической дуги на глаза.

5.5 В помещении, где производится сварка, должна быть объёмная вентиляция.

Категорически запрещается производить сварочные работы внутри металлических ёмкостей, в колодцах, туннелях и других невентилируемых помещениях.

5.6 В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо следить за отсутствием вблизи места сварки горюче-смазочных материалов, ветоши, бумаги и т.п.

После окончании сварочных работ необходимо внимательно проверять помещение и рабочую зону и не оставлять открытого пламени и тлеющих предметов.

6 подготовка к работе, порядок работы

6.1 Перед началом работы необходимо установить аппарат на ровной поверхности, исключающей опрокидывание оборудования.

6.2 Выполнить соединения аппарата с  кабелями , через разъём XS2, соблюдая необходимую полярность. Подключить объект на который будут привариваться шпильки к аппарату клещами как можно ближе к месту сварки. Подключить сварочный пистолет к аппарату приварки шпилек через разъёмы  . Подключить аппарат к сети питания напряжением 220 В. Аппарат  следует подключать к сети, убедившись в том, что питающая сеть и электросчётчик в помещении рассчитаны на максимальный ток нагрузки не менее 25А.

6.3 Установить в пистолет цангу необходимого диаметра. Для этого необходимо   с помощью торцевого  ключа , прилагаемого к пистолету заменить цангу.   Точное положение подвижного узла с упорным наконечником уточняется исходя из длины шпилек подлежащих приварке. Конец шпильки установленной в цангу должен выступать за срез упорного наконечника на 1,5-2 мм. Подвижный узел зажать гайками.

6.4 Включить аппарат и установить регулятором напряжения  требуемое значение   согласно таблице 2:

Таблица 2

| Диаметр шпильки, мм | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжения разряда, В | 55 | 80 | 100 | 120 | 180 | 195 |

Рисунок 3. Положение  пистолета для сварки

6.5 Установить шпильку в цангу пистолета и произвести сварку. Для этого необходимо приставить пистолет к выбранному месту приварки под углом 90º, прижать пистолет с усилием 5-10 кг и нажать кнопку на ручке пистолета. После разряда  стянуть пистолет с приваренной шпильки.

6.6 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл.3.

Таблица 3

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Блок не включается (не горит индикатор сети) | Перегорел предохранитель FU1 | Заменить предохранитель |
| Не производится сварка, не горит при контакте желтый СИД | Нет контакта со свариваемым изделием | Проверить наличие контакта в кабелях и разъёмах. |
| Не устанавливается сварочное напряжение на индикаторе. | Вышли из строя элементы заряда КБ | Обратиться на завод изготовитель |
| Загорелся красный СИД , напряжение КБ падает | Превышено напряжение КБ | Убрать напряжение ручкой регулировки до минимума и выключить аппарат на несколько минут |
| Плохое качество сварки при номинальном напряжении КБ | Неровная и слишком загрязненная поверхность, несоблюдение угла сварки (90º) | Зачистить и выровнять поверхность, тщательно соблюдать перпендикулярность установки пистолета |
| Горит индикатор сети, но индикации напряжения и режимов нет. | Перегрев, сработала защита. | Выключить аппарат и дать остыть на 15-20 минут. В случае повторения дефекта обратиться на завод -изготовитель |

7 Техническое обслуживание И ПРВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Во время эксплуатации периодически производить осмотр аппарата, обращая внимание на целостность изоляции сетевого шнура и сварочных проводов. Обслуживание и ремонт сварочного пистолета производить, убедившись, что он не подключён к аппарату приварки шпилек.

7.2 Аппарат может храниться в сухих помещениях в индивидуальной упаковке при температурах от минус 40 до плюс 40оС.

Хранение аппарата совместно с химически активными веществами, разрушающе действующими на изоляцию проводов и вызывающими коррозию металлических деталей, не допускается.

8 Транспортирование

8.1 Аппарат может транспортироваться всеми видами транспорта.

8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23216-78 (перевозки воздушным, железнодорожным транспортом, в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с общим числом перегрузок от 3 до 4).

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов такие как условия хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 – навесы или помещения в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха от –50 до +50оС и верхнем значении влажности воздуха 98% при температуре +35оС.

8.3 Транспортирование комплекта в контейнерах производить в индивидуальной упаковке при условии надежного закрепления, предохраняющего устройство от механических повреждений. При расположении комплектов в контейнере более чем в один ярус должны быть приняты меры, исключающие их механические повреждения.

8.4 На транспортную тару должны быть нанесены следующие манипуляционные знаки: ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ!, БОИТСЯ СЫРОСТИ, ВВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ!

9 утилизация

К работе по утилизации аппарата допускаются лица, прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

Утилизация комплекта должна производится на основании инструкции по сбору, хранению, таре-упаковке и транспортированию отходов, действующей на предприятии, эксплуатирующем комплект.

По степени опасности промышленные отходы, получаемые в результате утилизации комплекта относятся к малоопасным.

Приложение А

10 Свидетельство об упаковке

Аппарат разрядной приварки омедненного крепежа

упакован (а,о) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ________________   Упаковку произвел _____________

11 Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу nic-ruo@mail.ru. т +79163511571.

12 Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу аппарата и соответствие его требованиям технической документации в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приобретения. Изделия, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения  потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы.